## Slide 1
OT LABORATEGI BIRTUALAK
2.- Factory I/O–Codesys
Notes: n

## Slide 2: 2.1 Factory I/O –Codesys—KeepserverEX
Factory I/O:
  PLC ak eta Automatizazio prozesuak, agertoki industrialetan sortzeko eta exekutatzeko aukera ematen du.
  Sarrera/Irteera kontrolagailuak konektatuz.
Codesys:
  Doako softwarea.
  PLC Birtual bat erabiltzeko aukera ematen du.
  Factory I/O-n agertzen den edo guk geuk diseinatzen dugun edozein eszenaren kontrola izan dezakegu.
  https://larraioz.com/codesys

## Slide 3: 2.1 Factory I/O –Codesys—KeepserverEX
Bi software horien arteko komunikazioa lortzeko, bi modu daude:
  OPC estandarra
  Modbus TCP
OPC komunikazio-estandarra erabiltzea aukeratuko dugu:
  Codesysek OPC UA zerbitzari bat du.
  Denbora errealean datuetarako sarbidea.
  Alarmen eta gertaeren monitorizazioa.
  Datu historikoetarako sarbidea.
Aldagai desberdinen egoera OPC/UA zerbitzari baten bidez egingo da

## Slide 4: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Codesys konfigurazioa:
  Proiektua sortu:
    LD
    ST…
  Aldagaiak sortu

## Slide 5: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Codesys konfigurazioa:
  Factory I/O-n sortutako aldagaiak definitu
  Ladder-en programa egin
  Aldagaiak OPC bidez partekatu

## Slide 6: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Codesys konfigurazioa:
  Gateway-a konfiguratu
  PLC a arrankatu

## Slide 7: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Codesys konfigurazioa:
  Anonimoki konektatzea baimendu

## Slide 8: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
KeepserverEX:
  KeepserverEX izango da OPC/UA zerbitzaria
  Codesys sarean aurkitu eta aldagaiak kargatu

## Slide 9: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Factory I/O:
  Eszenatokia ireki edo sortu

## Slide 10: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Factory I/O konfigurazioa:
  Eszenatokia hautatu edo berria sortu
  Sarrera/irteera aktuadoreak definitu

## Slide 11: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Factory I/O:
  Codesys-en IP helbidea izango da OPC/UA zerbitzaria
  Codesys-en sortutako aldagaiak kargatu

## Slide 12: 2.2 Factory I/O —> Codesys komunikazioa
Lotura interesgarriak:
  https://www.youtube.com/watch?v=Y0dmKHAYnRM

## Slide 13
ZIBERSEGURTASUN LANTALDEA
Zamalbide Auzoa z/g - 20100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. (+34) 943 082 900
info@tknika.eus
www.tknika.eus
ESKERRIK ASKO – GRACIAS – THANK YOU